## Slide 1
Das Schwammstadtprinzip in Graz - ausgewählte Beispiele aus 10 Jahren Anwendung
DI Tomas Stoisser
Black2goGreen Stammtisch 11. Juni 2026
graz.at/stadtbaum
Joel Kernasenko

## Slide 2
Inhalt
Einleitung, Strategien, Herausforderungen
Ausgewählte Umsetzungsbeispiele und deren Bauweisen
Exkurs Pflanzenkohle
Forschungsprojekte aus Graz
Regelaufbauten aus Graz – Planungsbuch Grün
Potential und Mehrwert der blau-grünen Infrastruktur im Vergleich
Zusammenfassung
Quelle: Abteilung Grünraum und Gewässer, Radl, Grießer, Feuchter

## Slide 3
Zahlen, Daten, Fakten
Stadt Graz – Abteilung Grünraum u. Gewässer:
Graz hat eine Fläche von 127,6 km²
270 ha Grünflächen (insgesamt über 800 Objekte)
90 Parkanlagen
78 Spielplätze
26.446 Bäume
Holding Grünraum: 116 Mitarbeiter:innen, 12 Lehrlinge
eigene Gärtnerei (5 ha)
Abteilung Grünraum und Gewässer: 36 Mitarbeiter:innen
Quelle: Abteilung Grünraum und Gewässer, Radl, Grießer, Feuchter

## Slide 4
Klimaschutz und Klimawandelanpassung mit grünen Ressourcen: Pflanzen, Wasser, Biokohle
WASSER IN DER STADT
BUNTES LEBEN
nutzen statt ableiten
städtische Biodiversität stärken
GRÜN IN DIE STADT
Maximierung des Stadtgrüns
BIOKOHLE
als dauerhafte Kohlenstoffsenke
Quelle: Daniela Zeschko
Quelle: Michael Brauchhart
Quelle: Foto Fischer
Quelle: Stadt Stockholm/Kari Kohvakka

## Slide 5
Grün in die Stadt
Quelle: Gerald Hirzer/ Stadt Graz
Grundsätzliche Strategie
Entsiegelung und Begrünung
Bestandsbaum vor Neupflanzung
Klimafitte Baumartenwahl
Extensive Staudenmischungen und Blühwiesen
Konsequenter Verzicht auf standardmäßige Düngung und Bewässerung
Konsequente Umsetzung des Schwammstadt Prinzips – jeder Tropfen Regen zählt
Laufende Weiterentwicklung der Bauweisen und Substrate durch intensives Monitoring, Evaluation und fachübergreifende Forschungsprojekte
Internationaler Austausch und Vernetzung

## Slide 6: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN – TROCKENHEIT, SALZBELASTUNG + HITZE ungünstige Stadtklimabedingungen.

## Slide 7: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN – ZUNAHME VON STARKREGEN ungünstige Stadtklimabedingungen.
Quelle: GeoSphere Austria, K. Haslinger et al. 2025
Zunahme der Gesamtregenmenge bei einem Starkregenereignis in Österreich seit 1980 etwa um 15 %
Bei einem 30-jährlichem Ereignis sind das in 90 Minuten etwa 10 Liter/m² mehr Wasser, oder je 100 m² ein Kubikmeter mehr Wasser

## Slide 8: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN - PLATZMANGEL stark eingeschränkter Wurzelraum.
Quelle: Stefan Schmidt 2016

## Slide 9: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN – VERDICHTETER UNTERGRUND permanenter Mangel an Luft und Wasser.
Richtwert:
Wurzelraumvolumen etwa 2/3 der Kronenprojektionsfläche.
Kreis mit 8 m Durchmesser = 50 m² Fläche  34 m³ Wurzelraum.
Graphik: LWG Veitshöchheim 2016
Standardbaumscheibe

## Slide 10: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN – BAUMARTENZUSAMMENSETZUNG IN GRAZ ungünstige Stadtklimabedingungen.
Chart: Bestandsbaumarten am Beispiel Graz
| Aesculus hippocastanum / Gemeine Roákastanie Anzahl | Acer platanoides / Spitzahorn Anzahl | Tilia cordata / Winterlinde Anzahl | Acer pseudoplatanus / Bergahorn Anzahl | Sophora japonica / Schnurbaum Anzahl | Fraxinus excelsior / Esche Anzahl | Carpinus betulus / Hain - oder Weiábuche Anzahl | Populus nigra 'Italica' / S„ulenpappel Anzahl | Platanus x acerifolia / Platane Anzahl | Tilia platyphyllos / Sommerlinde Anzahl | Prunus serrulata 'Kanzan' / Japanische Bltenkirsche Anzahl | Fraxinus excelsior 'Globosum' / Kugelesche Anzahl | Picea abies / Rotfichte Anzahl | Acer campestre / Feldahorn Anzahl | Robinia pseudoacacia / Scheinakazie Anzahl | Juglans regia / Walnuá Anzahl | Betula pendula / Sandbirke, Weiábirke Anzahl | Prunus sp. / Kirsche Anzahl | Taxus baccata / Gemeine Eibe Anzahl | Quercus robur / Stieleiche Anzahl | Acer negundo / Eschenahorn Anzahl | Prunus avium / Vogelkirsche Anzahl | Acer platanoides 'Fairview' / Hellroter Spitzahorn Anzahl | Magnolia kobus / Baummagnolie Anzahl | Gleditsia triacanthos 'Inermis' / dornenloser Christusdorn Anzahl | Pinus nigra / Schwarzkiefer Anzahl | Tilia sp. / Linde Anzahl | Carpinus betulus 'Fastigiata' / S„ulenhainbuche Anzahl | Koelreuteria paniculata / Blasenbaum Anzahl | Ailanthus altissima / G”tterbaum Anzahl | Populus sp. / Pappel Anzahl | Quercus rubra / Roteiche Anzahl | Sonstige
 | 0.13078 | 0.064192 | 0.053552 | 0.049342 | 0.044256 | 0.040047 | 0.039228 | 0.034551 | 0.033616 | 0.030751 | 0.021865 | 0.021456 | 0.019 | 0.01444 | 0.013973 | 0.013622 | 0.013446 | 0.0098802 | 0.0098217 | 0.008594 | 0.0083017 | 0.0078924 | 0.0067816 | 0.0059047 | 0.0058462 | 0.0054955 | 0.0050862 | 0.0050278 | 0.0049693 | 0.0047939 | 0.0047939 | 0.0045016 | 0.26419
 | 2237 | 1098 | 916 | 844 | 757 | 685 | 671 | 591 | 575 | 526 | 374 | 367 | 325 | 247 | 239 | 233 | 230 | 169 | 168 | 147 | 142 | 135 | 116 | 101 | 100 | 94 | 87 | 86 | 85 | 82 | 82 | 77

## Slide 11: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN – BAUMARTEN – UND BAUMSTANDORTUMBAU ungünstige Standortbedingungen.
Chart: 
| Zustand: Sehr gut | Zustand: Gut | Zustand Mäßig: Maßnahmen sinnvoll | Zustand Schlecht: Maßnahmen notwendig bzw. Austausch absehbar | Ersatzpflanzungen pro Jahr | Neupflanzungen pro Jahr
1 | 8815.3333 | 8815.3333 | 4407.6667 | 4407.6667 | 300 | 500
Art. 8: Wiederherstellung städtischer Ökosysteme:
Kein Verlust der Grünflächen und Baumüberschirmung bis 2030
Dann steigende Baumüberschirmung im 6 Jahresintervall.
Art. 13: 3 Milliarden zusätzliche Bäume bis 2030 pflanzen

## Slide 12
BAUMSTANDORTE IM VERGLEICH
Quelle: Stal 2016, Präsentation in Wien

## Slide 13
Stockholm System - Schwammstadtprinzip
Quelle: Gernoth Passath/ Stadt Graz
Grundsätze dieser Bauweise
Im städtischen Umfeld leiden die Pflanzen unter der Versiegelung, Verdichtung und Trockenheit.
Beim Stockholm System werden die Wurzelräume durch den Einbau von Grobsteinschlag unter befestigten Flächen erweitert. –> der Wurzelraum dadurch x-fach vergrößert
Dieses Substrat besteht lediglich aus Gesteinskörnungen, Pflanzenkohle und Kompost und ist damit dauerhaft luft- und wasserdurchlässig.
Über Einlaufschächte wird Regenwasser eingeleitet und der Gasaustausch (Wurzelatmung) dauerhaft gewährleistet.
Das heißt für den Baum…
-> mehr Bodenluft
-> mehr Bodenwasser
-> mehr Wurzelraum

## Slide 14: Stockholm System in der Eggenberger Allee
Substratentwicklung – DI Erwin Murer
Bundesamt für Wasserwirtschaft – Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt
Entwicklung eines „einschlämmbaren“ Materials mit ausreichend hoher Wasserdurchlässigkeit für Wassertransport und Gasaustausch
Versuche mit diversen Mischungen aus (lehmigem) Sand, Kompost und Pflanzenkohle
Mischung aus 4 Volumenteilen Fugensand (0,5-2mm) und 1 Teil Pflanzenkohle
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 15: Stockholm System – Erweiterter Wurzelraum für Bäume
Skeletterde (structural soil) = Schotter (Körnung 100-150mm)
In Schichten von 25-30 cm
Verdichten VOR Unterspülung der Erde, damit keine Erde zwischen die Steine gepresst wird
structural soil
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 16: Stockholm System – Erweiterter Wurzelraum für Bäume
Feinsubstrat auftragen (Schichtdicke max. 2-3cm)
Mit wenig Wasser etappenweise unter hohem Druck zwischen die Steine spülen
Verfüllung des Skeletts bis 2 cm unter jeweiliger Schichtoberfläche
Aufwandmenge ca. 0,25 m³ pro m³ Schotter
structural soil
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 17: Stockholm System – Erweiterter Wurzelraum für Bäume
Versetzen von Baumkästen – auf erster Schicht Skeletterde
Betonfertigteil (140x140x70cm) justiert auf Schotter 2-4mm
Anschließend zweite Schicht Skeletterde (structural soil)
structural soil
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 18: Stockholm System – Erweiterter Wurzelraum für Bäume
Einbau von Einlaufschächten – direkt auf verdichteten Boden
Verlegung von Vollsickerrohren auf luftdurchlässiger Tragschicht
Notüberlauf zu anderer Versickerungsanlage (mind. 10cm über Teilsickerrohr)
Integrierter Schlammfang (mind. 40cm)
structural soil
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 19: Stockholm System – Erweiterter Wurzelraum für Bäume
Luftdurchlässige Tragschicht = Schotter (Körnung 32-63mm)
Belüftungs-/ Verteilungsschicht; Schichtdicke ca. 20cm, verdichtet
Abdecken mit Geotextil als Trennlage zum Belagsaufbau Geh-/Radweg
structural soil
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 20: Stockholm System – Erweiterter Wurzelraum für Bäume
Unterbau Belag/ Oberfläche
Variabel (z.B.: für Pflaster, Asphalt, Erde, etc.)
Verfüllen der Baumkästen mit Pflanzerde, Bäume pflanzen
Mineralische Mulchschicht - Splitt 4-8mm
structural soil
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 21: Stockholm System seit 2017 in Graz
…und die Erfolge? – Eggenberger Allee (Acer platanoides `Fairview‘, Herbst 2017)
Quelle: Bastian Rainer

## Slide 22: Umsetzung Stockholm System Vorplatz Lendhotel
14 Bäume in trocken gemischtem Substrat
Etwa ¼ d. Fläche ist unterbaut und dient als Sickerkörper des gesamten Platzes

## Slide 23: Umsetzung Stockholm System Vorplatz Lendhotel
Mischen Skeletterde
Schotter (Körnung 32-64mm)
Mischen mit Feinsubstrat direkt vor Ort – Verhältnis 4:1
In zwei Schichten von 25-30 cm
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 24: Umsetzung Stockholm System Vorplatz Lendhotel
Bauphase
Fotos Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 25: Umsetzung Stockholm System Vorplatz Lendhotel
Fertigstellung
Pflanzflächen mit wassergebundener Decke bzw. mineralischer Mulchschicht
Oberfläche Platzbereich aus Ortbeton
Gesamtstärke Skeletterde ca. 60cm
Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 26: Stockholm System seit 2017 in Graz
…und die Erfolge? – Vorplatz Lendhotel (Gleditsia triacanthos `Skyline‘, Sommer 2018)

## Slide 27: Stockholm System seit 2017 in Graz
…und die Erfolge? – Leonhardstraße (Resista Ulmen, Herbst 2018)

## Slide 28: Stockholm System seit 2017 in Graz
…und die Erfolge? – Girardigasse (Styphnolobium japonicum, Sommer 2018)
Quelle: Stadt Graz Moritz Wehr/ Nana Pötsch

## Slide 29: Stockholm System seit 2017 in Graz
…und die Erfolge? – Gradnerstraße (Alnus x spaethii, Herbst 2019)
Quelle: Maria Nievoll

## Slide 30: Stockholm System seit 2017 in Graz
…und die Erfolge? – Münzgrabenstraße (Resista Ulme, Herbst 2021)
Quelle: Bastian Rainer

## Slide 31: Stockholm System seit 2017 in Graz
…was wir daraus gelernt haben – durchlässig bis obenhin!
Quelle: Tomas Stoisser

## Slide 32
dauerhaft und stabil
Wasser-, Luft- und Nährstoffspeicherung
Bodenverbesserung
Kohlenstoffbindung
Hoffnungsträger Biokohle
Notes: Biokol är grönt
Kolprodukt av biomassa
Fantastiska egenskaper som kan
  förbättra jord
  ersätta ändliga material
  rena vatten

## Slide 33
Herstellung
Pflanzenkohle wird unter Luftabschluss bei Temperaturen zwischen 275 °C und 1000 °C hergestellt (Pyrolyse). Es entstehen Pflanzenkohle, Synthesegas und Wärme. Die Mineralstoffe der ursprünglichen Biomasse werden in den Poren und an der Oberfläche der Pflanzenkohle gebunden.
Quelle: Franz Zehetner, Elektronenmikroskopische Aufnahme
Eigenschaften
Hochporöse Struktur - dadurch sehr große Oberfläche und außerordentliches Speichervermögen von Wasser, Luft, Nährstoffen und Mikrobiologie.
hohe Kationenaustauschkapazität
praktisch nicht abbaubar
günstiger direkter und indirekter Einfluss auf bodenphysikalische Parameter.
PFLANZENKOHLE IM DETAIL
Was die Kohle alles kann….

## Slide 34
 | Baumstandort mit Schwammstadt-system | Baumstandort herkömmlich mit Baumsubstrat | Substrate für Dachbegrünungen | Restliche Substrate für Stauden, Blühwiesen…
Biokohle Anteil | 8 % Vol. | 15 % Vol. | 25 % Vol. | 15 % Vol.
Gesamte Substrat-menge je Einheit | 20 m³/Baum | 12 m³/Baum | 200 l/m² (20cm Höhe) | 200 l/m² (20 cm Höhe)
CO2 Senkenleistung je Einheit | 0,75 – 0,88 t/Baum | 0,85 – 1 t/Baum | ~ 25 kg/m² (20 cm) 100 m² -> 2,50 to | ~15 kg/m² (20 cm) 100 m² -> 1,5 to
Senkenleistungen von Biokohlesubstraten
KOHLENSTOFFSENKENLEISTUNGEN VON BIOKOHLE Je nach Pflanzenkohlequalität (Herstellungsverfahren und Ausgangsmaterial) und der notwendigen Energie für die Verarbeitung können unterschiedliche Kohlenstoffsenkenleistungen je Gewichtseinheit angenommen werden. Für pyrogene Kohlen bewegt sich der Wert zwischen 2,38 – 2,75 to CO² je Tonne Pflanzenkohle in Trockenmasse.
Quelle oben: carbontracer.uni-graz.at; rechts: umweltbundesamt 2021; unten: https://www.european-biochar.org/de/
ZUM VERGLEICH WIEN – MADRID 2.400 km Flug (Economy): 570 kg
Auto (1. Pers.): 590 kg
Zug (Sitzplatz): 70 kg durchschnittlicher Verbrauch EU Bürger:in 8,1 to/Jahr

## Slide 35
Senkenleistungen von Biokohlesubstraten

## Slide 36
achtzigzehn
Umsetzung Maßnahmenprogramm Stadtbaum
Projekt: MUFUWU Leonhardgürtel
Quelle: Nana Pötsch
Quelle: 3zu0

## Slide 37
achtzigzehn
MUFUWU Leonhardgürtel
Fluntungsversuche
Quelle: Nana Pötsch
Quelle: 3zu0

## Slide 38
Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 4.0
Digitales Modell Leonhardgürtel
Notes: Was braucht der Baum zum Leben?
Die ersten vier Faktoren sind im städtischen Umfeld im Vergleich zum natürlichen Lebensraum des Baumes sehr verändert bis gar nicht vorhanden. Aus den Faktoren ergeben sich die einzelnen Maßnahmen des Programms zum Grazer Stadtbaum 2020-2022. Alle beschriebenen Maßnahmen lassen sich mindestens einem Faktor zuordnen.

## Slide 39
Großlysimeterversuch im Labor
Quelle: Bundesamt für Wasserwirtschaft
Welchen Einfluss hat ein jahrzehntelanger Partikeleintrag auf die hydrologische Funktionalität des Struktursubstrats?
Fokus auf ges. Durchlässigkeit
  Simulation von in Summe 45 Jahren Partikeleintrag bei Flächenverhältnis 10:1 (Straße zu Substrat)
  Grundlage: ÖNORM B 2506-3: aus Literatur abgeleiteter Richtwert von 90 mg Partikel je Liter Straßenabfluss

## Slide 40
Großlysimeterversuch im Labor
Chart: gesättigte hydraulische Leitfähigkeit in m/s
| Ausgangswert | 2160 l Reinwasserberegnung | 9 Jahre Partikeleintrag (5,8 kg) | 18 Jahre Partikeleintrag (11,6 kg) | 27 Jahre Partikeleintrag (17,4 kg) | 36 Jahre Partikeleintrag (23,2 kg) | 45 Jahre Partikeleintrag (29 kg)
ges. Durchlässigkeit in m/s (n = 5) | 0.00038183 | 0.00036756 | 0.00023019 | 0.00023033 | 0.00012464 | 8.0185e-05 | 4.6477e-05
Baumsubstrat nicht überbaubar LHG Graz | 3.5899e-05 | 3.5899e-05 | 3.5899e-05 | 3.5899e-05 | 3.5899e-05 | 3.5899e-05 | 3.5899e-05
Hauptversuch
Zusatzversuch
Unterer Grenzwert lt. FLL: 5,0* 10-6 m/s
Quelle: Bundesamt für Wasserwirtschaft

## Slide 41
Großlysimeterversuch im Labor
Chart: Grobporenanteil in Vol.-%
| 11.900969735250994 | 12.092840776805492 | 15.034992565165012 | 30.751862343421347 | 34.23304342007912
Ausgangswert | 15 | 25 | 35 | 45 | 55
2160 l Reinwasserberegnung | 15 | 25 | 35 | 45 | 55
9 Jahre Partikeleintrag (5,8 kg) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55
27 Jahre Partikeleintrag (17,4 kg) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55
45 Jahre Partikeleintrag (29 kg) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55
Hauptversuch
Zusatzversuch
Quelle: Bundesamt für Wasserwirtschaft

## Slide 42
Filterleistung der Pflanzenkohlesubstrate
Quelle: Bundesamt für Wasserwirtschaft

## Slide 43
Zum Thema kosten….
Quelle: Urban-Tree-Calculator trivien.tech
vs.
Baum herkömlich
6,5 m³ Pflanzenkohle-Baumsubstrat à € 250,-
Baukosten mit 3-jähriger Pflege € 3.500,-
Keine zusätzliche Einleitung von Wasser
5 % Ausfälle in den ersten 15 Jahren
Baum unterirdisch erweitert
20 m³ Pflanzenkohle-Struktursubstr. à € 250,-
Baukosten mit 3-jähriger Pflege € 12.000,-
Jahresniederschlag 800 mm
30 m² Beitragsfläche
2 % Ausfälle in den ersten 15 Jahren

## Slide 44
Projektziele
Stärkung der grünen und blauen Infrastruktur im städtischen Umfeld
Beitrag zur Erhöhung der städtischen Biodiversität
Effizientere Arbeitsabläufe in Planung, Pflege und Erhaltung
Standard-Regelblätter und Leistungsbuch für das Haus Graz bei Grünraumrelevanten Projekten als Zusatz zu den gültigen Richtlinien und NORMEN in anschaulicher und konzentrierter Form
Vorgabe für interne Planungen und externe Planungsbüros
Definition von Abnahmekriterien in einer Baubeschreibung bei jeder Umsetzung
Aufbau eines entsprechenden Pflegemanagements in Kooperation mit der Holding Stadtraum/Grünraum (Fachpersonal, SLA,….) entsprechend den neuen Standards
Projektstart: 2.Quartal 2023
Planungsbüro: DnD Landschaftsplanung Wien
Begleitung: Radl, Stoisser, Rainer
Vorläufiges Ergebnis: 2024
Evaluierung über das gesamte Jahr 2024
Finales Ergebnis und Upgrade: Anfang 2025

## Slide 45
Aufbau und Inhalt

## Slide 46
Varianten für Baum in befestigter Fläche

## Slide 47
achtzigzehn
Planung des unterirdischen Wurzelraums
Quelle: Nana Pötsch
Quelle: 3zu0

## Slide 48
Baum in befestigter Baumscheibe

## Slide 59
WICHTIG für die PLANUNG - ALLGEMEIN
Durchlässigkeiten im Untergrund und seitlich im richtigen Verhältnis
Wieviel Kronenvolumen wird an der Oberfläche angestrebt?
In welcher Menge und wie belastet steht Niederschlagswasser zur Verfügung? Wie kann es eingeleitet werden?
Wie ist die Umgebung um den Baum? Können unterirdische Erweiterungen Grünflächen erschließen?
Quelle: freiland Umweltconsulting GmbH

## Slide 60
ZUSAMMENFASSUNG und TIPPS
Quelle: Gernoth Passath/ Stadt Graz
Soviel entsiegeln wie nur möglich
Substratwahl – dauerhafte Durchlässigkeit muss unbedingt gewährleistet sein, das beginnt bei der Gestaltung und Bepflanzung der Oberfläche - Schotterrasen und Extensive Blühwiesen.
Wieviel Regenwasser kann zum Baumstandort geleitet und darin versickert werden?
Unbedingt klimafitte Baumarten wählen
Umsetzung intensiv begleiten
Laufendes Monitoring und Evaluierung bereits umgesetzter Standorte
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
ZUSAMMENFASSUNG UND TIPPS

## Slide 61
Danke und auf Wiedersehen!
iStock © breath10
DI Tomas Stoisser
Abteilung Grünraum und Gewässer
Stadt Graz
tomas.stoisser@stadt.graz.at
+43 664 60 872 – 4023
Alle nicht extra gekennzeichneten Bilder, Tabellen und Grafiken
Quelle: Tomas Stoisser

## Slide 62
Handlungsanweisung NWB für Graz mit besonderer Berücksichtigung des Baums
Auswahl Substratmischungen
Standortbezogen
Pflanzenwachstum
Retention
Reinigungsleistung
Erproben von Substratmischungen
Wasserrückhalt
Pflanzlicher Lebensraum
Reinigungsleistung
Umsetzungshinweise für Graz
Mögliche Standorte
Standortbezogenen Bauweisen
Überlauf / Drainage / Versickerung
…
Rechtliche Grundlagen
Wasserrechtliche Genehmigung
Einleitung in bzw. Anschluss an Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen
…
Wasserwirtschaftliche Grundlagen
Retentionswirkung
Hydraulische Belastung
Stoffliche Belastung
Reinigungsleistung
Wechselwirkungen und Auswirkungen
Benachbarte Infrastruktur
Leitungsbezogener Infrastruktur
Straßenkörper
Fundamente und Keller
Wurzelraum
Bestandsanierung Baumstandorte
trockener Baumstandort
…
Wechselwirkungen und Auswirkungen
Niederschlagswasserbewirtschaftung
Kanal
Abwasserreinigungsanlage
MUFUWU Stadtbaum
Entwicklung und Evaluierung von multifunktionalen Stadtbaumstandorten in Bestandsstraßen
Entwicklung + Erprobung vegetations- und bautechnischer Verfahren zu Unterbausubstrate in bestehende Straßenräume einschließlich der erzielten mikroklimatischen Effekte
Messung und Nachweis der pflanzenphysiologischen, siedlungswasserbaulichen und stadtklimatischen Wirksamkeit des erweiterten Wurzelraums
Verfahren zur Mitigation von Salzeinträgen in den Untergrund
Verfahren zur Sicherung von Retention an Straßengefällen
Potenziale der Schwammstadt für Stadtbäume
Zusätzliches Monitoringprogramm zu MUFUWU Stadtbaum zur Gewinnung zusätzlicher Daten für
Ökosystemdienstleistungen der Schwammstadtbäume
Einleitung von Dachwässern in die Schwammstadt
Notes: Was braucht der Baum zum Leben?
Die ersten vier Faktoren sind im städtischen Umfeld im Vergleich zum natürlichen Lebensraum des Baumes sehr verändert bis gar nicht vorhanden. Aus den Faktoren ergeben sich die einzelnen Maßnahmen des Programms zum Grazer Stadtbaum 2020-2022. Alle beschriebenen Maßnahmen lassen sich mindestens einem Faktor zuordnen.